ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Администрации муниципального образования «Увинский район»

# от « 31 » марта 2013 г.             	                                                 № 541

пос. Ува

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения поселка Ува муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики 2014-2025 гг.

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п.4 ст. 6 главы 2 Федерального закона от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», соглашением от 27.12.2013 №7799/01-30  между Администрацией муниципального образования «Увинское» и Администрацией муниципального образования «Увинский район» о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения поселения на соответствующий год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Увинский район»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения поселка Ува муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики 2014-2025 гг. (прилагается)

2. Отделу информационных технологий (Е.Н. Чаузову) разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования «Увинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Увинский район» по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи К.Н. Огородова.

И.о. главы Администрации муниципального

образования «Увинский район»				                   Н.Г. Лохтина

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Увинский район»

от 31.03.2014 № 541

СхемА водоснабжения и водоотведения

поселка Ува муниципального образования

«Увинский район» Удмуртской республики 2014-2025 гг.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

| 1 | наименование | Схема водоснабжения и водоотведения поселка Ува муниципального образования «Увинский район» Удмуртской республики 2014-2025 гг. |
| --- | --- | --- |
| 2 | инициатор проекта | Глава администрации МО «Увинский район» |
| 3 | местонахождения проекта | Россия, республика Удмуртия, МО «Увинский район», п. Ува |
| 4 | нормативно-правовая база для разработки схемы | -Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Водный кодекс РФ; -Постановление правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» -СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-85* приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г № 635/14; - СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г № 635/11; -СНиП 2.04.01-85* «внутренний водопровод и канализация зданий» -Приказ министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Генеральный план |
| 5 | Цели схемы | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2025года; -обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства; -увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; -улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; -повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; -обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую нормативам; |
| 6 | способ достижения цели | -строительство скважинного водозабора; -реконструкция существующих сооружений; -строительство напорного канализационного коллектора (L=1.5км) -строительство новых сетей водоснабжения, водоотведения; -реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения; -строительство очистных сооружений канализации; -обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленной мощности в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; |
| 7 | сроки и этапы реализации схемы | 2014-2025 годы, в том числе: первый этап – 2014 – 2015 гг.; второй этап – 2016 – 2020 гг.; третий этап – 2021 – 2025 гг. |
| 8 | финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Общий объем финансирования составит на период до 2025 года 248.7 млн. рублей, в том числе: бюджетные средства –238,2млн. руб.; внебюджетные источники –16,5млн.. руб. Потребность в финансовых ресурсах по этапам реализации программы: I этап: 2013 – 2015 г.г.: бюджетные средства – 5.7 млн.. руб.; внебюджетные источники – 4,5 млн.. руб. II этап 2016 – 2020 г.г.: бюджетные средства – 185 млн. руб.; внебюджетные источники – 12.0 млн. руб III этап 2021 – 2025 г.г.: бюджетные средства – 47,5 млн. руб.; . |
| 9 | ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | -создание современной коммунальной инфраструктуры п. Ува; -повышение качества представления услуг; -снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории МО «Увинское», п. Ува -создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения; -обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. |
| 10 | Контроль за исполнением схемы | Контроль выполнения схемы осуществляется в пределах компетенции Администрации МО «Увинский район» |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года п. Ува, муниципального образования «Увинский район», республики Удмуртия разработана на основании следующих документов:

Технического задания, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 05.03.2014 № 391;

Генерального плана п.Ува.

Программы социально – экономического развития МО Увинский район»:

и в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

"Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

Водного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

в системе водоснабжения - водозаборы (водозабор из  подземных источников),  насосные станции,  сети водопровода;

в системе водоотведения -  сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей, путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. А также бюджета, местного, республики Удмуртия, Федерального, средств инвесторов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

-пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения п.Ува и анализом существующих технических и технологических проблем.

-цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации и ее этапы;

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

-основные финансовые показатели схемы;

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1.Общие сведения о п. Ува, муниципального образования «Увинский район», республики Удмуртия

Поселок Ува расположен в границах муниципального образования «Увинское». С севера, юга и востока граничит с землями гослесфонда, с запада землями ОАО «Восточный», ООО «Увамясопром». Поселок имеет решетчатую планировочную структуру с элементами радиально-кольцевой системы в центральной части. Сохранена исторически сформировавшаяся часть поселка и его природно-ландшафтный потенциал.

Архитектурно-планировочная структура поселка обусловлена наличием двух жилых районов (Северного и Южного), разделенных железной дорогой. Вдоль железной дороги и на ее подъездных тупиках расположены промышленно-складские территории. Одно из самых крупных является территория «Увадрев-Холдинг». Кратчайшая связь жилых районов между собой осуществляется через путепровод по улицам Азина и К.Маркса и переезд по ул. Трактовой. Въезд из Ижевска осуществляется с юго-восточной стороны, из Вавожа - с юго-запада, Селтов и Сюмси — с северо-запада. Транзитные, по отношению к поселку, транспортные потоки из Ижевска, Селтов и Сюмсей, пропускаются по центральной части поселка. Железнодорожная станция «Ува» и автостанция находятся в северной части Южного района поселка.

Территория поселка Ува по своему функциональному значению и характеру использования подразделяется на следующие основные зоны: жилую, общественно-деловую, производственную, рекреационную, транспортную и инженерную инфраструктур. Общественный центр поселка сложился по ул.К.Маркса. Большая часть территории представлена усадебной застройкой в виде небольших жилых кварталов. Новое строительство ведется одновременно в Северном и Южном жилых районах. Поселок Ува занимает площадь 1614 га. Численностью населения 19 934 чел. (на 2012 г). Существующие жилые территории составляют 189 га, из них территории под капитальной застройки — 9 га, застройкой усадебного типа — 180 га. В настоящее время в п. Ува сеть учреждений обслуживания представлена многими видами культурно-бытовых объектов. Площадь территорий общественно-деловых зон по поселку — 110 га.

2.2.Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Основным источником водоснабжения п. Ува являются 28 работающие артезианских скважин, производительность каждой в среднем составляет 10 м3/ч.

Общая протяженность сетей в поселке Ува – 69,3 км, износ которых составляет более 80%.

Существующие сети водоснабжения представляют собой единую систему.

В центральной части поселка вода из скважин поступает в регулирующую емкость бака водонапорной башни W=300м3 затем поступает в единую существующую сеть. Водоснабжение района «Лесозавода» осуществляется от локальной сети: скважина, башня и существующая сеть водопровода. Для противопожарных целей на существующей сети установлены пожарные гидранты.

С развитием новых микрорайонов на 1 очередь строительства и расчетный срок

предлагается строительство новых сетей водоснабжения. Для надежного обеспечения

пожаротушения п. Ува необходимо закольцевать существующие сети и установить пожарные гидранты на сети.

На 1 очередь строительства и расчетный срок необходимо увеличение количество артезианских скважин на требуемый расчетный расход воды: на 1очередь - 5752.5 м3/сут, на расчетный срок – 6359.7 м3/сут. Согласно письма «Управления Минприроды» от 23.12.2009г за N01-15/1121 предлагается освоение Ува – Туклинского участка водозабора с увеличением количества скважин и возможностью организации ЗСО. Место расположение артезианских скважин уточнить после проведения гидрогеологических изысканий. Протяженность водопроводных сетей от водозабора до поселка Ува ориентировочно 15 км.

Для обеспечения водопотребления на 1очередь строительства и на расчетный срок необходимо построить водопроводный узел – 1-го подъема с резервуарами чистой воды, водопроводной насосной станцией и установкой обеззараживания воды «Уфо», водопроводный узел – 2-го подъема с резервуарами чистой воды, водопроводной насосной станцией и установкой обеззараживания воды «Уфо». Для создания необходимого давления в сети в микрорайонах построить повысительные водопроводные насосные станции.

Водоотведение

Централизованной системы водоотведения на территории п. Ува нет. Сточные воды от административных и общественных зданий, а также от жилой застройки поступают в пруд – отстойник.

На участках частных домовладений имеются не канализованные уборные и выгребные ямы. Канализационные стоки с мкр. Южный по самотечному коллектору поступают на КНС 1(ул. Песочная), затем по напорному коллектору перекачиваются на КНС2 (ул. Свердлова) с последующим сбросом стоков в пруд-отстойник.

В настоящее время идет строительство комплекса канализационных очистных сооружений для всего п. Ува, которые будут введены в эксплуатацию к 2017 г.

С развитием новых микрорайонов в п. Ува на 1 очередь строительства, предусматривается реконструкция КНС1 (ул. Песочная), ввиду увеличения объемов сточных вод, строительство КНС и напорного канализационного коллектора от пер. Лесной до существующего коллектора по  ул. Красная.

Для создания единой централизованной системы канализации п. Ува предусматривается строительство напорного коллектора от КНС мкр. «Лесозавод» до ГКНС.

От индивидуальной застройки стоки отвозятся на специальных машинах в места отведенные Ростехнадзором.

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1.Анализ структуры системы водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в п. Ува в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Большинство артезианских скважин построено в 70х годах. В настоящее время  в результате длительной эксплуатации наблюдаются разрушения целостности   фильтровых колонн, что приводит к ухудшению качества питьевой воды.

Качество артезианских вод оценивается комплексом различных химических, физико-химических, санитарно-бактериологических и гидробиологических показателей, определяемых путем проведения соответствующих анализов. Исследование результатов анализов за 2010-2013 г показало резкое ухудшение качества водоисточников.

Вода в скважинах не соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества по некоторым показателям:

В 30% скважин превышения норматива по бору  5 раз

В 10% скважин превышение нитратов в 1,2 раза.

Объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности муниципального образования «Увинский район».

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров).

Сведения об артезианских скважинах, находящихся на обслуживании

| №№ п/п | № скважины | Дата бурения | Глубина скважины м | Стат. уровень м | Динам. уровень м | Дебит, м3/ч | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ува. |
|  | № 11738 ул. Кржижановского 1-а | 30.07.66 | 110 | 12 | 25 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | № 80-94 ул. М.Горького 53-е | 16.03.95 | 110 | 10 | 42 | 7 | не эксплуатируется |
|  | № 33930 ул. М.Горького 57-а | 25.05.77 | 170 | 20 | 47 | 22 |  |
|  | № 54522 ул. Садовая 37 | 22.01.82 | 110 | 21 | 41 | 10 |  |
|  | № 50773 ул. Мира 31-а | 21.06.81 | 150 | 12 | 48 | 20 |  |
|  | № 11725 ул. Первомайская 33-а | 25.06.65 | 105 | 19 | 50 | 15 |  |
|  | № 58570 ул. Калинина 1-а | 31.05.83 | 110 | 4 | 20 | 16 |  |
|  | № 486 ул. К. Маркса 27-в | 31.05.61 | 73 | 7,5 | 8 | 10 |  |
|  | № 45428 ул. К. Маркса 9-а | 24.03.78 | 140 | 12 | 50 | 16 |  |
|  | № 18908 ул. Парковая 31-а | 29.09.89 | 120 | 19 | 80 | 12 |  |
|  | № 63364 ул. Парковая 41-а | 30.10.86 | 105 | 30 | 58 | 12 | не эксплуатируется |
|  | № 58573 ул.Парковая 5-а | 14.04.83 | 130 | 31 | 41 | 12 |  |
|  | № 39933 ул. Парковая 7-а | 25.05.77 | 115 | 18 | 35 | 10 |  |
|  | № 11-95 ул. Парковая 3-а | 27.02.95 | 110 | 20 | 50 | 5 | не эксплуатируется |
|  | № 86 ул. Королёва 3-а | 25.07.56 | 75 | 11 | 19 | 6 |  |
|  | № 58572 ул. Весенняя 1-а | 20.11.01 | 110 | 38 | 65 | 6 |  |
|  | № 61282 ул. М. Жукова 2-а | 14.07.86 | 110 | 11,4 | 34,8 | 10,0 |  |
|  | № 11А-95 ул. Сосновая 19 | 30.01.96 | 74 | 12 | 38 | 3,6 |  |
|  | № 63386 ул. Олимпийская | 14.03.87 | 80 | 2 | 15 | 10 |  |
|  | № 72249 ул. Победы | 30.09.91 | 95 | 15 | 25 | 25 |  |
|  | № 72250 ул. Шевченко | 16.10.91 | 95 | 4 | 23 | 24 |  |
|  | № 50129 ул. Некрасова | 30.05.80 | 92 | 4 | 28 | 10 |  |
|  | № 78 пер.Рабочий 1(д/с.№7) | 20.10.63 | 81 | +0.5 | 0 | 10 |  |
|  | № 71683 ул. Озёрная | 29.12.89 | 75 | 8 | 26 | 10 |  |
|  | № Б-2307 ул. 70 лет Увы 50 | 16.12.03 | 110 | 8 | 18 | 12 | не эксплуатируется |
|  | № 20785 Ул. Школьная 1-а (Увастрой) | 1969 | 120 | 3 | 33 | 12 |  |
|  | №3234 Удмуртская 1а | 12.1992 | 110 | - | - | 8 |  |
|  | №3233 40 лет Победы | 12.1992 | 110 | - | - | 8 |  |
|  | №37595 Ул. Свердлова | 1975 | 120 | 8 | 28 | 15 |  |
|  | № 07-282 М-он «Северный» | 27.06. 07 | 115 | 35 | 60 | 7 |  |
|  | № 07-283 М-он «Северный» | 29.07.07 | 115 | 37 | 62 | 7 |  |

В состав основных сооружений водоснабжения п. Ува входят: артезианские скважины, водонапорная башня объемом 300м³, водопроводная сеть. Подача воды в  систему водоснабжения осуществляется артезианскими скважинами в уличная сеть Д=50-150мм, состаящюю в основном из стальных и чугунных труб. Физический износ уличной сети составляет 80%.

Водопроводная сеть поселка имеет общую протяженность 69,3 км.  Водопроводная сеть подвержена высокой аварийности, не исключено наличие скрытых утечек и большой  процент нерациональных потерь воды из сети. Существующее состояние сетей  увеличивает расходы на устранение аварий.

В настоящее время  подача воды питьевого качества населению п. Ува от существующих водозаборных скважин составляет 2600 м³ в сутки. Водопроводными сетями охвачено 80% территории жилой постройки.

3.2Анализ существующих проблем

В связи с неудовлетворительным состоянием артезианских скважин, водопроводной сети	необходимо выполнить восстановительные работы  на скважинах, произвести работы по   ремонту и замене водопроводных сетей.

Выводы:

1.Отбор воды осуществляется с помощью существующих артезианских скважин, размещенных на территории п.Ува.

2. Вода  не соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения . Контроль качества.» по некоторым показателям:

В 30% скважин превышения норматива по бору  5 раз

В 10% скважин превышение нитратов в 1,2 раза

3.Водопроводная сеть проложена в 70-х года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки с учетом гидравлического расчета.

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях  гарантированной подачи в городскую сеть  воды питьевого качества, соответствующей требованиям нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01, рассмотрено 3 варианта по строительству водозаборных сооружений:

Вариант №1 – от Ува-Туклинского участка с расширением водозабора путем увеличения количества скважин с ориентировочным объемом водозабора 7,0 тыс.м3/сут.

Вариант №2 – водозабор частично в объеме 4,0 тыс.м3/сут. с Ува-Туклинского участка и частично в объеме 3,5 тыс.м3/сут. с Ольховского участка.

Вариант №3 – доведение качества воды существующих водоисточников Увинского участка до нормативных требований путем установки очистных сооружений локально на каждой скважине, либо на предполагаемой станции 2 подъема централизованно.

5.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

5.1.Общий баланс подачи и реализации воды.

| наименование водопотребителя | 2013г расход м3/сут |
| --- | --- |
| жилая застройка с централизованным водоснабжением | 1323,4 |
| учреждения | 254,8 |
| полив | 224 |
| пожаротушение | 324 |
| Прочие потребители | 475,8 |
| итого | 2600 |

5.2. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды с учетом реализации по группам потребителей.

| № п/п | Категории потребителей | 2012 г. Факт тыс.куб.м. | 2013 г. Факт тыс.куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованное водоснабжение |
| 1. | Поднято воды | 940 | 949 |
| 1.1 | Потери воды | 185,5 | 197,8 |
| 2 | Реализация, в том числе: | 754,5 | 751,2 |
| 2.1 | Население (хозяйственно-питьевые нужды) | 471,4 | 483,4 |
| 2.2 | Организации, финансируемые из бюджета | 92 | 93,1 |
| 2.3 | Прочие потребители | 191,1 | 174,7 |

Обеспеченность потребителей узлами учета расхода воды составляет 70%.

5.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

В настоящее время централизованным водоснабжением  охвачены все жилые районы поселка.

Строительство водопроводной сети осуществлялось по мере развития поселка в 1960е- 1970е годы.

Анализ планируемых, на период реализации разрабатываемой Программы, объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства предполагает рост водопотребления на 3759м³/сут. В этой связи Генеральный план п.Ува предусматривает использование в качестве основного источника водоснабжения - строительство водовода от Ува-Туклинского участка с расширением водозабора путем увеличения количества скважин.

Источником водоснабжения  п.Ува  на расчетный срок до 2025 года  принимаются :

-водозабор из подземных источников (скважин) на территории поселка.

-водовод от Ува-Туклинского участка

На территории п.Ува предусматривается максимальное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение поселка организуется от существующих  артезианских скважин, требующих реконструкции и планируемого водовода. Увеличение водопотребления в поселении планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

| наименование водопотребителя | 2013г расход м3/сут | 1-а очередь строительства. расход м3 /сут | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| жилая застройка с централизованным водоснабжением | 1223,4 | 4080,5 | 4496,7 |
| учреждения | 254,8 | 280 | 295 |
| полив | 224 | 418 | 464 |
| пожаротушение | 324 | 324 | 324 |
| Прочие потребители | 475,8 | 650 | 780 |
| итого | 2600 | 5752,5 | 6359,7 |

5.4. Гарантирующая организация по водоснабжению

На территории поселения п.Ува расположена одна зона централизованного водоснабжения, обслуживание которой осуществляется  ООО «УУК ЖКХ». Объекты водоснабжения находятся у предприятия в долгосрочной и краткосрочной аренде. Абонентами, пользующимися услугами централизованного  водоснабжения заключены договоры с ООО «УУК ЖКХ».

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения, органами местного самоуправления «гарантирующая организация» не определена.

6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 Обоснование основных технических мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей с учетом гидравлического расчета.

Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Ува с Ува-Туклинского водозабора  необходимо реализовать следующие мероприятия:

-проведение гидрогеологических разведочных работ по изучению и переоценке запасов подземных вод и оформление лицензии для хозяйственно-питьевого использования;

-проектно-изыскательские работы (водозаборные сооружения, напорный водовод);

-бурение скважин  и обустройство водозаборных сооружений;

-строительство водовода;

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

.Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного Строительства до 2025 года и подключения 100% населения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности населения расчетный период ожидается до 3000 чел.

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

6.2 Этапы реализации схемы водоснабжения

Этапы реализации Схемы:

- первый этап – 2013-2015 гг.;

- второй этап – 2016-2020 гг.;

- третий этап – 2021-2025 гг.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.

Реализация первого этапа  осуществляется по следующим направлениям:

1. Технико-экономическое обоснование проекта.

2.Разработка проекта «Упорядочение и развитие водоснабжения п.Ува Удмуртской республики» (первая стадия)

ВТОРОЙ ЭТАП.

Реализация второго этапа осуществляется по следующим направлениям:

1Разработка проекта «Упорядочение и развитие водоснабжения п.Ува Удмуртской республики» (вторая стадия)

ТРЕТИЙ ЭТАП.

Реализация третьего этапа осуществляется по следующим направлениям:

1. Строительство новых сетей ВКХ. Это направление включает в себя:

1.1. Строительство водопровода к планируемым  районам жилой застройки.

2. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения. Это направление включает в себя:

2.1. Реконструкция водопроводных  сетей поселка с учетом результатов гидравлического расчета.

2.2. Замену стальных, асбестоцементных водопроводов на полиэтиленовые трубы

3.Вывод из эксплуатации артезианских скважин в черте п.Ува не соответствующих СанПин2.1.4.1074-01(Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.)

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Оценка экологических последствий настоящей Программы осуществляется в рамках экологической экспертизы конкретных проектов, реализуемых в рамках программных мероприятий в соответствии с законодательными и иными актами Российской Федерации.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Суммарное количество бесхозных сетей не находящиеся ни на балансе МО

« Увинский район», ни в какой либо другой собственности составляет- 7 км.

9. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

9.1. Анализ структуры системы водоотведения

В систему водоотведения  п.Ува поступают стоки от населения, объектов бюджетной сферы, прочих потребителей. На территории поселения одна  централизованная  система канализации, которой  охвачено менее чем треть поселка .

Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий, промпредприятий, не оборудованных  централизованной канализацией, отводятся в емкости с последующим вывозом на ГКНС, от индивидуальной жилой застройки – в выгреба.

Система  водоотведения п.Ува представляет собой сеть самотечных трубопроводов, транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационной насосной станции, и далее по напорному коллектору в биологический пруд-отстойник.

Характеристика существующих канализационных насосных станций

| Объект | Мощность насосной станции (м3/час) | Кол-во насосов(шт.) | Характеристика насосов | Диаметр выходного коллектора (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКНС | 600 | 3 | СМС 150-125-315/4 Мощность двигателя 40 кВт Производи-ть 200м3/ч | 200 |
| КНС ПУ-37 | 70 | 2 | СМ 100-65-200 Мощность двигателя 5,5 кВт Производи-ть 35м3/ч | 100 |
| КНС "Сбербанк" | 16 | 1 | VXC 15/50 (380В) Мощность двигателя 2,2 кВт Производи-ть 50 м3/ч | 100 |
| КНС"Пислегина" | 16 | 1 | VXC 15/50 (380В) Мощность двигателя 2,2 кВт Производи-ть 50 м3/ч | 76 |
| КНС м-н "ЛК" | 256 | 3 | СМ 100-65-200 (2шт) Мощность двигателя 5,5 кВт Производи-ть 60м3/ч СМ 150-125-315/6 Мощность двигателя 15 кВт Производи-ть 136 м3/ч (1шт) | 150 |
| КНС1,ул..Песочная п.Ува | 150 | 3 | СМ 100-65-200 (3шт) Мощность двигателя 5,5 кВт Производи-ть 60м3/ч | 150 |
| КНС2,ул..Свердлова п.Ува | 150 | 3 | СМ 100-65-200 (3шт) Мощность двигателя 5,5 кВт Производи-ть 60м3/ч | 150 |
| Итого | 1258 | 16 |  |  |

9.2. Анализ существующих проблем

В настоящее время п.Ува имеет низкую степень благоустройства. Системой канализации охвачено около 20% территории жилой застройки.	.

Протяженность сетей канализации – 17,4 км, физический износ составляет – 70%.Замене подлежат 3.0 км сетей, из них 1.5 км напорного коллектора от КНС мкр. «Лесозавод», ремонту 6.0 км.

Не завершена вторая стадия строительства очистных сооружений.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территорий.

10. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД

10.1. Расход  сточных вод

Таблица 1

| № пп | Расходы сточных вод | Ед.изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактический расход стоков: Среднесуточный Среднечасовой Максимально-часовой | м3/сут м3/час м3/час | 1100 45,8 87,02(1,9х45,8) | Коэффициент неравномерности К=1,9 – принят по СНиП 2.04.03-85 табл. 2 |
| 2 | Расчетный (планируемый) расход стоков | м3/сутки | 2700.0 |  |

11. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

11.1.Перспективные расчетные расходы сточных вод

В настоящее время среднесуточный объем стоков, поступающих на ГКНС, составляет 1100 м3/сут. В связи с увеличением объема сточных вод до 2700 м3/сут за счет присоединения к канализации проектируемых объектов, с учетом промышленных предприятий ведется строительство очистных сооружений с проектной мощностью 2700м³/сут. При этом рассматривается полная биологическая очистка стоков со сбросом  в реку Ува.

11.2.Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застройку.

Предусматривается строительство единой централизованной системы канализации для всего поселка.

При создании систем канализации застройки усадебного типа в Южной части поселка запланировано использование автономных систем канализования на основе  биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией.

При 100% охвате города системой централизованного водоснабжения, увеличении объемов жилищного и промышленного строительства, объем хозяйственно-бытовых стоков,  подаваемых на очистные сооружения поселка на  расчетный период  возрастет до 2700.м³ в сут.

12.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

12.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения

Для решения вопроса по обеспечению оптимального режима работы системы водоотведения с учетом увеличения объема стоков, необходимо:

- завершение второй стадии строительства очистных сооружений канализации.

- соединить напорный коллектор от  КНС ( ул. Песочная) м-н Южный с очистными сооружениями п.Ува.

- произвести строительство напорного канализационного коллектора для переброса сточных вод с мкр. «Лесозавод» на очистные сооружения п.Ува

12.2.Перечень основных  мероприятий, по реализации схемы водоотведения.

Этапы реализации Схемы:

- первый этап – 2013-2015 гг.;

- второй этап – 2016-2020 гг.;

- третий этап – 2021-2025 гг.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.

Реализация первого этапа  осуществляется по следующим направлениям:

1.Строительство КНС и напорного канализационного коллектора от пер.Лесной до существующего коллектора до ул. Красная

2. Строительство напорного коллектора от КНС мкр «Лесокомбинат» до ГКНС.

ВТОРОЙ ЭТАП.

Реализация второго этапа осуществляется по следующим направлениям:

1. Завершение строительства очистных сооружений.

2. Строительство самотечной (безнапорной) канализации  к планируемым районам жилой застройки.

ТРЕТИЙ ЭТАП.

Реализация третьего этапа осуществляется по следующим направлениям:

1. Реконструкцию КНС (ул.Песочная).

12.3. Гарантирующая организация ПО ОТВЕДЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД.

На территории п.Ува расположена одна зона централизованного водоотведения, обслуживание которой осуществляется  ООО «УУК ЖКХ». Объекты водоотведения находятся у предприятия в долгосрочной и краткосрочной аренде. Абонентами, пользующимися услугами централизованного  водоотведения заключены договоры с ООО «УУК ЖКХ».

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения, органами местного самоуправления «гарантирующая организация» не определена.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Реализация проектов по модернизации и реконструкции системы канализации п.Ува не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (отсутствие факторов вызывающих гибель гидробионтов, ухудшение состояния среды обитания ) и не обусловит наличие непредотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ ВОДОООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в настоящее время не выявлены.

15.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ п.УВА до 2025 ГОДА»

Схема «Водоснабжение и водоотведение п.Ува» до 2025 г.г. предусматривает обеспечение финансовых потребностей реализации программы за счет следующих источников финансирования:

- инвестиционные составляющие тарифов;

- бюджетные средства и внебюджетные (в том числе кредитные) ресурсы, включая частные инвестиции.

Инвестиционные составляющие включают в свой состав часть амортизации, часть ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов и прибыль на капитализацию

Использование инвестиционных составляющих тарифов для реализации Схемы обусловлено тем, что в ее состав включен ряд мероприятий по замене изношенных основных фондов и экономией бюджетных ресурсов, направленных  на повышение эффективности деятельности ВКХ (повышение качества и надежности обслуживания).

Оставшаяся часть потребности в финансовых ресурсах  осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных (в том числе кредитные) ресурсов, включая частные инвестиции.

Общий объем финансирования  на период до 2025 года составляет 450940 тыс. рублей*(Приложение 1 к схеме) и распределяется по источникам финансирования, в соответствии со значениями, приведенными в табл. 1

Таблица 1.

Общий объем финансирования

«Водоснабжение и водоотведение п.Ува до 2025 г.

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | I этап, 2013 – 2015 г.г. | II этап, 2016 – 2020 г.г. | III этап, 2021 – 2025 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1. | Бюджетные средства, в том числе | 238200 | 5700 | 185000 | 47500 |
| 2. | Внебюджетные источники | 16500 | 4500 | 12000 | -------- |
| Итого: | 254700 | 10200 | 197000 | 47500 |

Примечание: общий объем финансирования указан в текущих ценах

Заказчики программы осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение соответствующих мероприятий.

Средства бюджетов, направляемые на реализацию мероприятий, подлежат ежегодному уточнению при их принятии на очередной финансовый год.

16. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ П. УВА ДО 2025 ГОДА»

В ходе реализации первого этапа программы предполагается обеспечить достижение следующих целевых показателей, сгруппированных в отдельные блоки:

1. Повышение надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций водохозяйственного комплекса:

а) Износ инженерных сетей ВКХ:

- водоснабжения - с 80% в 2013 году до 63,8% в 2025 году;

- водоотведения - с 70% в 2013 году до 60,6% в 2025 году.

б) Количества аварий и повреждений на 1 км сети:

- водоснабжения - с 2 повреждений на 1 км сети в 2013 году до 0,6 повреждения на 1 км сети в 2025 году;

- водоотведения - с 1,5 повреждения на 1 км сети в 2013 году до 0,5 повреждения на 1 км сети в 2025 году.

2. сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

3. Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса):

а) Удельная фондообеспеченность системами водохозяйственного комплекса:

- водоснабжения - с 1,6 тыс. руб./чел. в 2012 году до 6,25 тыс. руб./чел. в 2015 году;

- водоотведения - с 1,7 тыс. руб./чел. в 2012 году до 6,53 тыс. руб./чел. в 2015 году.

4. Эффективность деятельности организации коммунального комплекса:

а) объем привлеченных частных инвестиций:

- водоснабжение, водоотведение – 12 млн. руб. до 2025 года;

б) удельный расход электроэнергии снизится:

- по водоснабжению - с 1,2 кВт/м3 в 2013 году до 1,0 кВт/м3 и приблизится к рациональному значения (0,7 - 0,9) в 2025 году;

- по водоотведению - с 1,05 кВт/м3 в 2013 году до 0,71 кВт/м3 в 2025 году

17. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение1

К схеме водоснабжения и

водоотведению п.Ува до 2025 г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛКА УВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УВИНСКИЙ РАЙОН» УДМУРТКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2014-2025 Г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Вид затрат | Источник финансирования | Объем финансирования(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 этап 2013- 2015 гг. |
| 1 | Разработка проекта «Упорядочение и развитие водоснабжения п.Ува Удмуртской Республики» (первая стадия) | Анализ запасов подземных пресных вод, обеспечение градостроительной документацией объектов капитального строительства | научно-исследовательские, изыскательские и опытно-конструкторские разработки | бюджетные средства | 5000 |
| 2 этап 2015-2020 гг. |
| 2 | Разработка проекта «Упорядочение и развитие водоснабжения п.Ува Удмуртской Республики» (вторая стадия) | Анализ запасов подземных пресных вод, обеспечение градостроительной документацией объектов капитального строительства | научно-исследовательские, изыскательские и опытно-конструкторские разработки | бюджетные средства | 5000 |
| 3 этап 2020-2025 гг. |
| 3 | Прокладка новых, реконструкция существующих сетей водоснабжения. |  | капитальные вложения | бюджетные средства |  |
| 3.1. | Строительство сетей водоснабжения к планируемым районам жилой застройки Ø-100-150мм (длина 5 км.) | обеспечение объектов капитального строительства системами водоснабжения | капитальные вложения | бюджетные средства | 30000 |
| 3.2. | Реконструкция водопроводных сетей поселка с учетом результатов гидравлического расчета | увеличение пропускной способности сетей водоснабжения | капитальные вложения | бюджетные средства | 15000 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 этап 2013-2015гг. |
| 1 | Строительство КНС и напорного канализационного коллектора от пер.Лесной до существующего коллектора до ул. Красной | отсутствие вредного воздействия на водные объекты | капитальные вложения | бюджетные средства | 700 |
| 2 | Строительство напорного коллектора от КНС мкр «Лесокомбинат» до ГКНС | повышение надежности работы системы водоотведения | капитальные вложения | инвестиционные составляющие тарифов | 4500 |
| 2 этап 2016-2020гг. |
| 1 | Завершение строительства очистных сооружений | отсутствие вредного воздействия на водные объекты | капитальные вложения | бюджетные средства | 180000 |
| 2 | Строительство самотечной (безнапорной) канализации к планируемым районам жилой застройки Ø-250 мм ( 3 км.) | обеспечение объектов капитального строительства системами водоотведения | капитальные вложения | внебюджетные средства | 12000 |
| 3 этап 2021-2025гг. |
| 1 | Реконструкцию КНС (ул.Песочная). | повышение надежности работы системы водоотведения | капитальные вложения | бюджетные средства | 2500 |
|  | Итого: |  |  |  |  |